## Slide 1: Vorwort zum Zusammenbau
Wir arbeiten hier mit elektronischen Bauteilen, die sehr empfindlich sind gegen
statische Entladung
fehlerhafte Anschlüsse
falsche Spannungspegel
Daher bitte:
erst die Schaltung aufbauen, dann die Anschlüsse überprüfen und erst dann erst die Spannungsversorgung über USB herstellen

## Slide 2
2

## Slide 3: Internet of Things zum Anfassen
Microcontroller: ESP8266
(micro)python
Temperatursensor DS18B20
MQTT
Neopixel – die intelligente LED
NodeRed

## Slide 4: Microcontroller ESP8266 - Ein IoT Beispiel
Low power 32bit Microcontroller der chinesischen Firma Espressif
  Sehr klein!
  WLAN integriert, bis zu 12 I/O Ports
  Riesige Community
  Unterstützt von der Arduino IDE
  Unterstützt LUA, MicroPython, Arduino/C++, …
  Für <2€!
https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266
https://espressif.com/

## Slide 5: Python (und MicroPython)
Interpretierte höhere Programmiersprache
  Interpreter: (im Gegensatz zu Assemblern oder Compilern) liest einen Quellcode ein, analysiert ihn und führt ihn direkt aus
Möchte einen gut lesbaren, knappen Programmierstil fördern
  z.B. wird der Code durch Einrückungen strukturiert
Offenes, gemeinschaftliches Entwicklungsmodell (Python Software Foundation)
Gilt als einfach zu erlernen
MicroPython (Damien George)
  Portierung von Python auf Microcontroller, Kickstarter Kampagne von 2013
https://de.wikipedia.org/wiki/Python_(Programmiersprache)

## Slide 6: Temperatursensor DS18B20
Digitaler Temperatursensor (±0.5%, -10°C … +85°C)
1-Wire Bus
  Eine Leitung, bis zu 100 Sensoren
  Keine Programmierung notwendig
  bis ca. 100m Kabellänge, 3,3V
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire

## Slide 7: NeoPixel – Die intelligente LED
https://www.heise.de/developer/artikel/Von-Erleuchtungen-und-Lichterketten-3277261.html
Je eine rote, grüne und blaue (RGB) LED sowie ein Logikbaustein auf 5x5mm (5050 SMD LED)
Logikbaustein WS2812
  Taktgeber, Signalmodellierung/-verstärkung, Signalein- und -ausgang, 3-Kanalsteuerung (zum LEDs ansteuern)
Viele Bauformen (Streifen, Ring, Matrix, Einzel, …)
4 Anschlüsse
  Plus (Vcc), Minus (GND), Data in & Data out

## Slide 8: MQTT Protokoll – Das „WhatsApp“ für IoT Devices
1999 von IBM und Arcom entwickelt
Auf TCP basierendes schlankes Kommunikations-Protokoll
Es ist ein datenagnostisch Protokoll
Broker -> Wie der WhatsApp Server
Topic -> wie eine WhatsApp Gruppe
Subscribe -> das Beitreten in eine Gruppe
Publish -> in einer Gruppe eine Nachricht schreiben

## Slide 9: CA Deploy Your Talents IoT Workshop
Thomas Stolt
Georg Lauer
Andreas Gremm
19. Oktober 2017

## Slide 10: Ziel des Workshops
Internet of Things zum Anfassen:
  Teil 1:
    Selber eine Schaltung mit Micro Controller, Temperaturfühler und LEDs aufbauen
    Mit einer Programmiersprache (MicroPython) die Schaltung zum Leben erwecken
  Teil 2:
    Gemessene Temperaturen über MQTT ins Internet senden
    Im Internet über ein Dashboard die gemessenen Temperaturen darstellen
    Aus dem Internet über das Dashboard und MQTT die Farbe der LEDs steuern

## Slide 11: Zusammenbau auf Breadboard

## Slide 12: Übung 1 – Mit „putty.exe“ mit dem ESP8266 verbinden
putty.exe (auf dem Desktop) durch Doppelklick öffnen
Auf den Eintrag „ESP8266“ doppelt klicken
Das putty-Fenster erscheint, dort einmal <Enter> drücken

## Slide 13: Übung 1 – MicroPython ausprobieren und LEDs ansteuern
(Eingabeaufforderung “>>>” sollte zu sehen sein)
Probieren: 9 * 9 <ENTER> 9 ** 9 <ENTER> print("Hello world!") <ENTER> (Was passiert?)
Laden der benötigten Module
  import machine, neopixel
Erstellen des NeoPixel Objekts
  np = neopixel.NeoPixel(machine.Pin(2, machine.Pin.OUT), 24)
Schalte die erste LED auf "rot"
  np[0]=((50,0,0))  Die Zahlen stehen für ((Rot,Grün,Blau)), diese LED wird also rot leuchten
  np.write()  wieder die Information an die NeoPixel senden
Schalte alle LEDs auf "grün"
  np.fill((0,50,0))
  np.write()
Geht noch eine andere Farbe?
Module
Ein Objekt
Eine Funktion
Ein „Array“
Notes: Dies wird dann “Live” gemacht – also, der Workshop Leiter macht es auf seinem System vor und die Studenten machen es Schritt für Schritt nach!

## Slide 14
Internet
ESP8266
USB
WLAN
Internet
Internet
MQTT
Broker
MQTT
HTTP
3G/LTE
Übung 2 – Internet of Things – Temperatur und LEDs

## Slide 15: Übung 2 - ESPlorer…

## Slide 16: Zusammenfassung
Das Internet der Dinge besteht aus einer Vielzahl von Technologien:
  Elektronik, Sensoren und Aktoren, Microcontroller und Programmiersprachen
Wir haben uns angeschaut:
  Microcontroller
  Aktoren (NeoPixel) und Sensoren (Temperatursensor)
  (Micro)Python
  MQTT
Und was wir mit diesen, relativ einfachen Mitteln schon erreichen können

## Slide 17
17
© 2016 CA. All rights reserved.
CA Technologies